УТВЕРЖДАЮ

Директор АОУ ДОВ «КУЦ»

__________ Поплавский Е.Г

«__»________________2014

Календарно-тематический план

подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ»

| д е н ь | Основы безопасного управления транспортным средством | часы | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | часы |  | часы |  | часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-1 Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях Причины возникновения поперечных колебаний прицепа во время движения автопоезда. Управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиуса. Выбор безопасной скорости и траектории движения. Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде. Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве. Управление автопоездом при движении задним ходом. Предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним движении автопоезда задним ходом. Особенности управления автопоездом в горной местности, на крутых подъемах и спусках. Особенности управления автопоездом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу). Перевозка грузов в прицепах различного назначения. Оптимальное размещение и крепление перевозимого груза. Особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик перевозимого груза. ходом. Обеспечение безопасности при | 2 | Т.1 Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств Общее устройство прицепа. Виды подвесок, применяемых на прицепах , Назначение у устройство рабочей тормозной системы. Электрооборудование прицепа. Назначение, устройство и разновидности тягово -сцепных устройств тягачей. Неисправности цепных устройств. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Т-2 Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях Причины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания» автопоезда при торможении. Причины возникновения заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе в поворот. Т-3 Решение ситуационных задач Моделирование дорожных ситуаций, касающихся порядка движения и расположения автопоезда на проезжей части, проезда перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Разбор опасных дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к ДТП. Решение ситуационных задач с использованием технических средств обучения. | 1 1 | Т-2 Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств Виды и периодичность техобслуживание прицепов. Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание прицепов. Подготовка прицепа к техническому осмотру. Т-3 подготовка автопоездов к движению. Проверка и наличие смазки. Проверка люфта между узлами сцепления и сцепным шаром. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес. Проверка надежности соединения страховочных тросов(цепей). Проверка работы внешних световых приборов прицепа. | 1 1 |  |  |  |  |
| 3 | Т-3 Решение ситуационных задач Моделирование дорожных ситуаций, касающихся порядка движения и расположения автопоезда на проезжей части, проезда перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Разбор опасных дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к ДТП. Решение ситуационных задач с использованием технических средств обучения. | 2 | Т-3 Подготовка автопоездов к движению Проверка и наличие смазки, Проверка люфта между узлом сцепления и сцепным шаром. Проверка и доведение до нормы давление воздуха в шинах колес .Проверка надежности соединения страховочных тросов (цепей).Проверка работы внешних световых приборов прицепа. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Экзамен | 2 |  |  |  |  |  |  |

Всего часов –14 из них:

Устройство и техническое обслуживание ТС             -6 часов

Основы безопасного управления ТС                     -6 часов

Комплексный экзамен по предметам                     -2 час

________________________________________

)

Вождение автомобиля                                  - 16 часов (проводится вне сетки учебного времени)

)